| «МИКУНЬ» КАР ОВМÖДЧÖМИНСА СÖВЕТ |  | СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МИКУНЬ» |
| --- | --- | --- |

## КЫВКÖРТÖД

## РЕШЕНИЕ

от 3 сентября 2019 года						             № 4/21-__

г.Микунь

| Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной про-граммы в сфере водоснабжения ОАО «Усть-Вымская тепловая компания» на 2020-2022 годы» |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Россий-ской Федерации от 13.05.2013 г. N 406 «О Государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании статьи 27 Устава муниципального образования городского поселения «Микунь», Совет городского поселения «Микунь» РЕШИЛ:

### 1. Утвердить техническое задание по разработке инвестиционной программы в сфере водоснабжения ОАО «Усть-Вымская тепловая компания» на 2020-2022 годы» согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня официального обнародования.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на руководителя администрации городского поселения «Микунь».

Глава городского поселения «Микунь» -

председатель Совета                                                                   Н.Л.Кудряшов

Приложение

### Техническое задание

### на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения

### ОАО «Усть-Вымская Тепловая Компания»

1. Разработчиком технического задания является администрация ГП «Микунь».

2. Целью технического задания является разработка проекта Инвестиционной программы в сфере водоснабжения ОАО «Усть-Вымская Тепловая Компания» (далее – ОАО «УВТК») в соответствии с требованиями:

– Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

3. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты:

Таблица 1 – Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения

| N п/п | Наименование объекта | Месторасположение подключаемых объектов | Подключаемая нагрузка по водоснабжению, куб.м/сут. | Подключаемая нагрузка по водоотведению, куб.м/сут. | Сроки подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Улица | N дома |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | Объекты отсутствуют | - | - | - | - | - |

Техническим заданием не предусматривается проведение мероприятий по технологическому присоединению объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения в с. Усть-Вымь, с. Гам, п. Студенец, г. Микунь

4. Состояние коммунальной системы водоснабжения, которое должно быть достигнуто на момент завершения реализации Инвестиционной программы, выражается в следующих целевых индикаторах:

Таблица 2 – Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения ОАО «УВТК»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Показатели качества питьевой воды |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды; | % | Не более 35% |
| 2. | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | Не более 53% |
| II | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 1 | Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год. | Ед./км | Не более 0,50 |
| III | Показатели энергетической эффективности |
| 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть; | % | Не более 25% |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | Не более 5,20 |
| 3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе; транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды; | кВт*ч/куб.м | Не более 3,80 |

5. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения ОАО «УВТК»:

Таблица 3 – Перечень мероприятий в сфере водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые д.б. достигнуты в результате реализации мероприятий Инвестиционной программы

| № п/п | Целевой показатель | Плановое значение целевого показателя, кот. д. б. достигнуто в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |
| --- | --- | --- |
| I. Показатели качества питьевой воды |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  |
|  | -Установка ВОС в с. Усть-Вымь (скв. № 1824А-э и № 715Б-э) | 0,00 |
|  | -Установка ВОС в с. Гам (скв. № 1087А-э и № 474А-э) | 0,00 |
|  | -Установка ВОС в п. Студенец (скв. № 1517А-э) | 0,00 |
|  | -Обеспечение объектов водоснабжения г. Микунь (водозабор и ВОС) источниками резервного электроснабжения | 0,00 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  |
|  | -Установка ВОС в с. Усть-Вымь (скв. № 1824А-э и № 715Б-э) | 0,00 |
|  | -Установка ВОС в с. Гам (скв. № 1087А-э и № 474А-э) | 0,00 |
|  | -Установка ВОС в п. Студенец (скв. № 1517А-э) | 0,00 |
|  | -Обеспечение объектов водоснабжения г. Микунь (водозабор и ВОС) источниками резервного электроснабжения | 0,00 |
| II. Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения |
| 1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год Ед./км |  |
|  | -Установка ВОС в с. Усть-Вымь (скв. № 1824А-э и № 715Б-э) | Не более 3,2 |
|  | -Установка ВОС в с. Гам (скв. № 1087А-э и № 474А-э) | Не более 3,2 |
|  | -Установка ВОС в п. Студенец (скв. № 1517А-э) | Не более 3,2 |
|  | -Обеспечение объектов водоснабжения г. Микунь (водозабор и ВОС) источниками резервного электроснабжения | Не более 3,2 |
| III. Показатели энергетической эффективности (эффективности использования ресурсов, в т. ч. уровень потерь воды) |
| 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |  |
|  | -Установка ВОС в с. Усть-Вымь (скв. № 1824А-э и № 715Б-э) | Не более 25% |
|  | -Установка ВОС в с. Гам (скв. № 1087А-э и № 474А-э) | Не более 25% |
|  | -Установка ВОС в п. Студенец (скв. № 1517А-э) | Не более 25% |
|  | -Обеспечение объектов водоснабжения г. Микунь (водозабор и ВОС) источниками резервного электроснабжения | Не более 25% |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м |  |
|  | -Установка ВОС в с. Усть-Вымь (скв. № 1824А-э и № 715Б-э) | Не более 3,12 |
|  | -Установка ВОС в с. Гам (скв. № 1087А-э и № 474А-э) | Не более 4,19 |
|  | -Установка ВОС в п. Студенец (скв. № 1517А-э) | Не более 12,53 |
|  | -Обеспечение объектов водоснабжения г. Микунь (водозабор и ВОС) источниками резервного электроснабжения | Не более 5,20 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м |  |
|  | -Установка ВОС в с. Усть-Вымь (скв. № 1824А-э и № 715Б-э) | Не более 1,27 |
|  | -Установка ВОС в с. Гам (скв. № 1087А-э и № 474А-э) | Не более 1,05 |
|  | -Установка ВОС в п. Студенец (скв. № 1517А-э) | Не более 0,89 |
|  | -Обеспечение объектов водоснабжения г. Микунь (водозабор и ВОС) источниками резервного электроснабжения | Не более 1,53 |

6. Перечень мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Техническим заданием предусматривается проведение следующих мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения ОАО «УВТК» в с. Усть-Вымь, с. Гам, п. Студенец, г. Микунь и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов.

Таблица 4 – Перечень мероприятий по предотвращению возникновения аварийных ситуаций и снижению риска

| Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Объект строительства, модернизации, реконструкции. Адрес объекта. |
| --- | --- | --- |
| Установка ВОС в с. Усть-Вымь | Установка ВОС в с. Усть-Вымь (скв. № 1824А-э и № 715Б-э) с резервным насосом и источником электроснабжения | ВОС скв № 1824 А-э и № 715 Б-э, с. Усть-Вымь – Республика Коми, Усть-Вымский район. |
| Установка ВОС в с. Гам | Установка ВОС в с. Гам (скв. № 1087А-э и № 474А-э) с резервным насосом и источником электроснабжения | ВОС скв № 1087 А-э и № 474 А-э, с. Гам – Республика Коми, Усть-Вымский район. |
| Установка ВОС в п. Студенец | Установка ВОС в п. Студенец (скв. № 1517А-э) с резервным насосом и источником электроснабжения | ВОС скв № 1517 А-э, п. Студенец – Республика Коми, Усть-Вымский район. |
| Обеспечение объектов водоснабжения г. Микунь (водозабор и ВОС) источниками резервного электроснабжения | Установка 2 ДЭС в г. Микунь (1 ДЭС на водозабор + 1 ДЭС на ВОС) | Водозабор и ВОС, г. Микунь – Республика Коми, Усть-Вымский район |